## Slide 1: Project Summary
Weichen

## Slide 2: Definition
以下定義章節Sequence
  章節 目的(紅色)
  章節 架構(綠色)
  章節 問題(藍色)、問題的根本(紅色)
  解決辦法 (黑色)
字的大小由28 一路縮小 28,24,20,… 依層級遞減

## Slide 3: Color Pikcing Project
  目的 : 按壓Color Sensor選擇顏色、並透過筆在Host上畫出對應的顏色

## Slide 4: 主要遇到的問題
問題
傳輸問題 :
  1. Set UART RX Setting 以及 Flow 規劃
最接近顏色:
  筆的Protocal 定義的顏色只佔RGB裡面200多個

## Slide 5: UART RX Setting
UART RX 使用FIFO 架構、這個FIFO架構是被封裝過。
UART RX 中斷硬體設計

## Slide 6: UART RX Setting
總結 : 由於使用情況是使用者隨時可能會去觸動後發Sensor、筆本身還要Decode 訊號，因此中斷是最佳方法，Polling 去偵測就不是好方法並且耗電

## Slide 7: UART RX Setting
過程中遇到最大問題 :
收完Sensor Data後，顯示資料卻有漏東漏西
Source
1 . 硬體觸發設定 : 4Bytes -> 1Bytes
2. 解除中斷Event regestier在Code中的位置

## Slide 8: 最接近顏色
Root Cause :
Sensor 傳輸的顏色，並不一定落在USI所定義的顏色，因此需要找到最接近的顏色。
Solve :
1. 顏色距離定義
2. 使用matlab來加速驗證速度

## Slide 9: Matlab 驗證
Use Matalb APP 寫的

## Slide 10: ADC 數位架構
目的 : 透過引入ADC架構，可以了解HW內部如何將電壓轉換成ADC Data，再將這些Data 引入後續的數位處理。這些觀念將引導如何透過HW Debug 並搭配Logic Analyzer 來重現硬體看到的數據。

## Slide 11: 主要引入內容
內容 :
Analog Circuit (* 可斟酌講解)
ADC 電路
Debug 傳換成 Data

## Slide 12: Analog Circuit
簡易示意圖
HPF
Vcm
PGA
Ring
ADC
Digital架構

## Slide 13: Analog Circuit
1. 透過前面的RX_PGA 將電壓放大再透過ADC內部的電容對電壓值進行Sample。(ADC Voltage Range 2.8V ~ 0V)

## Slide 14: ADC Sample
問題
HW DebugPort :
1. SAR ADC過程(詳細說明、並搭配Logic Analysis講解)
最接近顏色:

## Slide 15: SAR ADC
重點 :
採樣
轉換
實際情況

## Slide 16: SAR ADC 採樣
採樣 :
RX_PGA
ADC
Vc
Vcm

## Slide 17: SAR ADC 轉換
透過二分法以及比較器電路周邊電路等等將Analog訊號轉換成數位訊號。
從MSB開始擷取
等到Lock完再透過CLOCK敲給ADC_OUT

## Slide 18: SAR ADC 實際狀況
重點 :
從Port 看到的是時脈敲完後的結果
2. 由於PCB LayOut 以及Trace length看到的結果並不會MSB先lock
3. 上述原因大概各個Port差不多有20~30ns的Phase Delay

## Slide 19: SAR ADC 實際狀況

## Slide 20: SAR ADC 實際狀況