## Slide 1: Project Summary
Weichen - Tu

## Slide 2: Definition
以下定義章節Sequence
  章節 目的(紅色)
  章節 架構(綠色)
  章節 問題(藍色)、問題的根本(紅色)
  解決辦法 (黑色)
字的大小由28 一路縮小 28,24,20,… 依層級遞減

## Slide 3: ADC 數位架構
章節列表
目的
解決的問題列表
ADC 架構

## Slide 4: ADC 數位架構
目的 : 透過引入ADC架構，可以用實際數據模擬數位結果。
透過HW DebugPort 並搭配Logic Analyzer 來重現硬體看到的數據。
Notes: HW 提供 ADC 8個Bit 的個別Port，代表實際上HW SAR ADC的過程。
讀ADC Data不需要像外部Sensor一樣，SampleRate過於慢

## Slide 5: ADC 數位架構 Solve Issue List
調整數位電路的參數
USI2.0 Platform 漏打1us問題
模擬 HPF filter + Digital Schmitt triger電路Decode結果
AGC Flow 建構模擬
Notes: Correltaion Threshold 、Slicer Threhold、Decode windows
Novatek and Oppo Platform
無論是類比電路還是數位電路兩者皆有

## Slide 6: 主要內容
內容 :
Analog Circuit
ADC 電路
Debug 傳換成 Data

## Slide 7: Analog Circuit
簡易示意圖
HPF
Vcm
PGA
Ring
ADC
Digital架構
HW ADC Port
Notes: 1. PGA 是 低通濾波器將高頻訊號有效阻擋住。Gain值越大 Slew Rate越緩(頻寬越小) 與之後的AGC流程有密切關係

## Slide 8: ADC Sample
問題
HW ADC Port :
1. SAR ADC過程

## Slide 9: SAR ADC
重點 :
採樣
轉換
實際情況

## Slide 10: SAR ADC 採樣
採樣 :
RX_PGA
ADC
Vc
Vcm
Notes: 透過開關對ADC內部電容充電，並藉此取樣

## Slide 11: SAR ADC 轉換
透過二分法以及比較器電路周邊電路等等將Analog訊號轉換成數位訊號。
從MSB開始擷取
等到Lock完再透過CLOCK敲給ADC_OUT

## Slide 12: SAR ADC 實際狀況
重點 :
從DebugPort 看到的是時脈敲完後的結果
2. 由於PCB LayOut 以及Trace length看到的結果並不會MSB先lock
3. 上述原因大概各個Port差不多有20~30ns的Phase Delay

## Slide 13: SAR ADC 實際狀況

## Slide 14: SAR ADC 實際狀況
Notes: 講述LA的儲存方式
LA 的 SampleRate 最高可以到500MHZ
當儲存成csv檔時，指針對數值變化的時間點儲存

## Slide 15: SAR ADC 早期、目前做法
1. 學長提供ADC CLK PORT ，數位Sample的時間(損失掉LSB Port Information)
2. 透過Group來決定最後數位Sample的時間點
Notes: Group 指的是 8個Port 開始變化的時間不超過40ns，將這些時間點列在相同的Group。
Sample的時間點取這個Group的最後

## Slide 16: 早期SAR ADC作法

## Slide 17: Data Group
Group1
Group2

## Slide 18: LA 不經過處理的Waveform
Notes: 可以觀察到藍色大量Glitch

## Slide 19: Sample後的Waveform

## Slide 20: 總結
1. ADC 架構讓FW能夠快速模擬數位硬體行為，降低學長們Sim code的時間
Notes: 硬體模擬需要耗費大量時間，才能Sim出一小段實際行為，FW關注的點較少。

## Slide 21: 數位架構
目的 : 透過ADC 架構，FW能夠模擬後續硬體處理訊號以及解析訊號的過程

## Slide 22: 數位電路
內容 :
簡略數位架構
前端訊號處理
後端Decode

## Slide 23: Digital 電路Diagram
ADC
Digital HPF
FIFO
RX1 Decoder
RX0 Decoder
AGC circuit
Xram
AGC
RX Decode
Schmitt Digital

## Slide 24: Auto Correlation Sysmbol in DSSS code OSR 8MHZ
1. Where X is Signal function with Rx receiver X[n] is finite function [0, N] and X[n] = 0 for n > N && n < 0 .
2. DSSS_00 is 496(31*8*2) mean 1Bit have 31chip and 2bit have 62chip. 1chip is 1us
3. is Xor operation

## Slide 25: AGC flow架構過程
前期ISSUE
中後期統計
後期完工

## Slide 27: Color Pikcing Project
  目的 : 按壓Color Sensor選擇顏色、並透過筆在Host上畫出對應的顏色

## Slide 28: 主要遇到的問題
問題
傳輸問題 :
  1. Set UART RX Setting 以及 Flow 規劃
最接近顏色:
  筆的Protocal 定義的顏色只佔RGB裡面200多個
Notes: 由於筆只使用UART TX來印出相關資訊、並沒有使用RX來接收其他Sensor的information。
1.1 UART RX Setting建立

## Slide 29: UART RX Setting
UART RX 使用FIFO 架構、這個FIFO架構是被封裝過。
UART RX 中斷硬體設計

## Slide 30: UART RX Setting
總結 : 由於使用情況是使用者隨時可能會去觸動後發Sensor、筆本身還要Decode 訊號，因此中斷是最佳方法，Polling 去偵測就不是好方法並且耗電

## Slide 31: UART RX Setting
過程中遇到最大問題 :
收完Sensor Data後，顯示資料卻有漏東漏西
Source
1 . 硬體觸發設定 : 4Bytes -> 1Bytes
2. 解除中斷Event regestier在Code中的位置

## Slide 32: 最接近顏色
Root Cause :
Sensor 傳輸的顏色，並不一定落在USI所定義的顏色，因此需要找到最接近的顏色。
Solve :
1. 顏色距離定義
2. 使用matlab來加速驗證速度

## Slide 33: Matlab 驗證
Use Matalb APP 寫的

## Slide 34
Intel USI2.0 測項 Total 57
Novatek AVL測項Pass
Noise 處理 : Palm、邊邊角落、T5、CS
Agc Flow 架構

## Slide 35: 嚴重問題
電路上ISSUE
RX0 CMU